GLOBAL REFINISH

SYSTEM

Januar 2016

Produktinformation

DP6000 2K Rapid Primer

# Produktbeskrivning

DP6000 2K Rapid Primer är en primer av hög kvalitet som är enkel att applicera och med utmärkta slipegenskaper samtidigt som den ökar effektiviteten i verkstaden. En enkel appliceringsprocess vid ett enda tillfälle med kort eller ingen avluftning ger ett reparationsunderlag som är redo för slipning på bara en timme.

Dessa primers är mångsidiga och enkla att applicera och slipa och erbjuder en enastående filmtjocklek, jämn yta och en hållbar glans över en mängd olika underlag såsom fullgod originallack, rent stål, polyesterspackel och lämpliga vidhäftningsprimers.

Dessa primers kan lackeras över med:

DELTRON® GRS BC,

DELTRON® GRS DG,

DELTRON® UHS Progress or 
ENVIROBASE® High Performance basecoat.

DP6000 ingår i Greymatic System som finns i tre grå nyanser, vilket skapar möjlighet att blanda en mängd olika grå nyanser för att hitta den som passar bäst till varje topplackskulör. Detta förbättrar processtiderna ytterligare och minskar även förbrukningen av baslacker.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG – AVFETTNING

|  | Innan förberedelsearbetet utförs ska alla ytor tvättas med tvål och vatten. Skölj av och låt torka före avfettning med lämpligt PPG-underlagsrengöringsmedel: Kontrollera att alla underlag är ordentligt rena och torra före och efter varje steg i förberedelsearbetet. Torka alltid av underlagsrengöringsmedlet från panelytan omedelbart med en ren och torr trasa. Se det tekniska databladet för Deltron rengöringsmedel (RLD63V) för lämpliga produkter för rengöring och avfettning. |
| --- | --- |

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET – GRUNDLACKERING OCH SLIPNING

|  | Rent stål ska slipas lätt och vara helt fritt från rost före applicering. 2K HS surfacers kan appliceras direkt, men en 2K etsprimer eller epoxiprimer rekommenderas för optimal vidhäftning och rostskydd. Andra rena metaller bör grundlackeras med antingen en 2K etsprimer eller en epoxiprimer. ED-lack ska slipas med P360-papper (torr) eller P800-papper (våt). |
| --- | --- |
|  | Originallack eller primers ska slipas med P240-P320-papper (torr) eller P400-P500-papper. Punktgrunda eventuell exponerad ren metall med en 2K etsprimer eller epoxiprimer. Glasfiberförstärkt plast (GRP) eller glasfiber ska slipas med P320-papper (torr). Polyesterspackel ska torrslipas med diverse slippapper som är lämpliga för den valda användningen av DP6000. P180-P240 vid användning som primer surfacer. |

VAL AV HÄRDARE OCH FÖRTUNNING

Temperatur			Härdare		Förtunning

20-25 °C		   D8302		   D8716

Obs! För korrekt aktivering och förtunning rekommenderas blandning efter vikt (se sidan 5).

BLANDNING

Blandningsförhållande: 	DP6000 	 7 vol

Härdare 	 1 vol

Förtunning	 2 vol

INFORMATION OM BLANDAD PRODUKT

Brukstid vid 20 °C:              	45 minuter

Sprutviskositet

DIN4/20 °C:                	27–32 sekunder (vid 7:1:2)

SPRUTPISTOLSINSTÄLLNING

Munstycke,

Självtryck: 	            	1,6 mm

Tryck:	Följ sprutpistoltillverkarens rekommendationer (vanligtvis 2 bar/30 psi)

APPLICERINGSGUIDE

Antal sprutvarv:               		 	1 medeltjockt skikt + 2 fulla/våta skikt

Avluftning mellan sprutvarven:          		1 minuts avluftning efter första sprutvarvet

(Ingen avluftning för efterföljande sprutvarv)

Avluftning före framtvingad torkning:          Tills matt

TORKNING

Slipbar vid 15-25 °C		1 timme

Genomtorr vid 60 °C		20–25 minuter* beroende på filmtjocklek

Genomtorr/IR-torkning		12 minuter

### * D8715 För hög temperatur och framtvingad torkning/IR

* Torktid när underlaget når 60 °C objektstemperatur.

* Max 120 micron vid framtvingad torkningsprocess.

FILMEGENSKAPER

Torr filmtjocklek:

- Min		75(

- Max	120(

SLIPNING

Avsluta med följande slippapper.P240 eller finare: Solida kulörer i ett lager (direkt glans)

P400 eller finare: Baslacker

Avsluta med följande slippapper:	P600 eller finare: Solida kulörer i ett lager (direkt glans)

P800 eller finare: Baslacker

TOPPLACKERING

DP6000 kan lackeras över med följande topplacksprodukter:

DELTRON® GRS BC,

DELTRON® GRS DG,

DELTRON® UHS Progress or 
ENVIROBASE® High Performance basecoat.

GREYMATICS

Blandningarna nedan ska aktiveras och spädas ut som vanligt före sprutning.

För varje DP6000-primervariant som specificeras gäller följande viktblandningsförhållande:

|  | G1 | G3 | G5 | G6 | G7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D8531 | 100 | 58 | -- | -- | -- |
| D8535 | -- | 42 | 100 | 48 | -- |
| D8537 | -- | -- | -- | 52 | 100 |

BLANDNING EFTER VIKT

| Viktaktivering vid användning av UHS-härdare (D8302) Förhållande 7 : 1 : 2 |
| --- |
|  | Observera att vikterna är kumulativa. Vågen får inte tareras (nollställas) mellan varje tillsats. |
| Sprutklar volym i bruksfärdig produkt (vid förhållandet 7:1:2) | D8531 Gram (7 delar) | D8302 Gram (1 del) | D8716 D8719 Gram (2 del) |  |
| 1,0 l | 1019 | 1125 | 1297 |  |
| Sprutklar volym i bruksfärdig produkt (vid förhållandet 7:1:2) | D8535 Gram (7 delar) | D8302 Gram (1 del) | D8716 D8719 Gram (2 del) |  |
| 1,0 l | 921 | 1027 | 1198 |  |
| Sprutklar volym i bruksfärdig produkt (vid förhållandet 7:1:2) | D8537 Gram (7 delar) | D8302 Gram (1 del) | D8716 D8719 Gram (2 del) |  |
| 1,0 l | 929 | 1035 | 1207 |  |

| Flexibelt tillsatsmedel Viktaktivering vid användning av HS härdare (D8302) |
| --- |
|  | Observera att vikterna är kumulativa. Vågen får inte tareras (nollställas) mellan varje tillsats. |
| Sprutklar volym i bruksfärdig produkt | D8531 | D814 | D8302 | D8716 D8719 |
| 1,0 l | 916 | 1044 | 1158 | 1259 |
| Sprutklar volym i bruksfärdig produkt | D8535 | D814 | D8302 | D8716 D8719 |
| 1,0 l | 827 | 955 | 1070 | 1170 |
| Sprutklar volym i bruksfärdig produkt | D8537 | D814 | D8302 | D8716 D8719 |
| 1,0 l | 835 | 963 | 1077 | 1178 |

# Begränsningar

Delvis använda burkar med härdare måste förslutas noga direkt efter användning.

Rengör sprutpistoler direkt efter användning.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk och får inte användas i något annat syfte än de som anges. Informationen i det här databladet baseras på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten är lämplig för den avsedda uppgiften. För information om hälsa och säkerhet hänvisas till materialsäkerhetsbladet, som även finns på: www.ppgrefinish.com

PPG Industries (UK) Limited.

## Auto Refinish

Customer Service and Sales Group,

Needham Road,

Stowmarket,

Suffolk.

IP14 2AD,

England.

Tel.: +44 (0)1449 771775

Fax: +44 (0)1449 77348

DELTRON® och ENVIROBASE® är registrerade varumärken som tillhör PPG Industries Ohio, Inc.

Copyright © 2015 PPG Industries Ohio, Inc. Med ensamrätt.

Upphovsrätten till ovanstående produktnummer, som är unika, görs gällande av PPG Industries Ohio, Inc.

# Text boxes

D8531 Ljusgrå
D8535 Grå

### D8537 Mörkgrå

D8302 UHS härdare

D8716 Produktiv förtunning

### D8719 För IR